Рис. Схема силовых цепей:

ХА1, ХА2 – токоприёмники; L1,L2 – дроссели помехоподавления; 
QS1,QS2 – разъединители; QF1 – воздушный выключатель; Z1 – фильтр помехоподавления, T1 – тяговый трансформатор; QS3-QS7 – разъединители; U1,U2 – выпрямительно-инверторные преобразователи, U3 – выпрямительная установка возбуждения; L5,L6 – сглаживающие реакторы; QF11-QF13 – быстродействующие выключатели (размещаются в двух силовых блоках); M1-M6 – тяговые двигатели; QT1 – тормозной переключатель;QP1 – реверсивный переключатель; U9-U14 – блоки диодов; R10 - балластный резистор; K1 – пневматический контактор.