НОВЫЙ ГРУЗОВОЙ ЭЛЕКТРОВОЗ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 2ЭС5К «ЕРМАК»

Электровоз 2ЭС5К предназначен для эксплуатации на железных дорогах, электрифицированных на однофазном переменном токе промышленной частоты (50гЦ) с номинальным напряжением 25000 В.

Электровоз рассчитан на работу при напряжении в контактной сети от 19000 В до 29000 В, температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 45 °С (предельное значение) и высоте над уровнем моря до 1200 м. Электрооборудование, установленное в кузове электровоза, рассчитано на работу при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 60 °С.

Рис.1

Пусковые, тяговые и тормозные характеристики электровоза приведены на рисунках 2,3,4.

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5 .

Пояснительные данные к рисунку 5

| Позиция на рисунке | Обозначение по схеме | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прожектор | 1 |
|  | А57 | Блок охлаждения кондиционера лев. | 1 |
|  | W1 | Радиоантенна УКВ диапазона | 1 |
|  | ХА1 | Токоприёмник | 1 |
|  | А120 | Преобразователь питания стеклоочист. | 1 |
|  | W6 | Антенна РК (из к-та КЛУБ-У) | 1 |
|  | - | Блок силовых аппаратов | 2 |
|  | L1 | Дроссель помехоподавления | 1 |
|  | W5 | Антенна АУУ-1Н (из к-та КЛУБ-У) | 1 |
|  | М11,М12 | Блок центробежного вентилятора | 2 |
|  | - | Блок тягового трансформатора | 1 |
|  | QS1,QS2 | Разъединитель | 2 |
|  | F1 | Ограничитель перенапряжений | 1 |
|  | QF1 | Выключатель ВОВ-25А | 1 |
|  | Z1 | Фильтр для защиты от радиопомех | 1 |
|  |  | Радиоантенна KB диапазона | 1 |
|  | U1,U2 | Преобразователь ВИП-4000М | 2 |
|  | - | Блок 8 | 1 |
|  | RIO | Блок балластных резисторов ББР-64 | 1 |
|  | U3 | Блок ВУВ-24 | 1 |
|  | SA3,SA5,SA6 | Переключатель блокировочный | 3 |
|  | - | Гл. резервуары пневмосистемы | 3 |
|  | - | Вспом. резервуары пневмосистемы | 2 |
|  | - | Блок пневматического оборудования | 1 |
|  | А81,А82 | Блок сопряжения БС-224 (из МСУД-Н) | 2 |
|  | А64 | Источник питания ИП-ЛЭ-50/800 | 1 |
|  | С119,С120 | Панель конденсаторов | 1 |
|  | - | Аппаратура КЛУБ-У и САУТ |  |
|  | L31,L32 | Катушка локомотивная | 2 |
|  | Х65-Х80, Х83,X84 | Зажимы контактные | 17 |
|  | - | Блок 1 | 1 |
|  | - | Блок 2 | 1 |
|  | L11-L14 | Шунт индуктивный ИШ-95 | 4 |
|  | L2-L5 | Редактор сглаживающий PC- 19 | 4 |
|  | JB,JB2 | Батарея аккумуляторная | 1 |
|  | - | Блок 7 | 1 |
|  | М13 | Блок центробежного вентилятора | 1 |
|  | U5 | Преобразователь ПЧФ-177 | 1 |
|  | - | Блок 9 | 1 |
|  | ЕТЗ-Т6,ЕТ13, ЕТ14, ЕТ17 | Генератор огнетушащего аэрозоля | 7 |
|  | А58 | Блок охлаждения кондиционера прав. | 1 |
|  | А52 | Блок питания и коммутации | 1 |
|  | А55 | Блок управления БУ-193 (из МСУД-Н) | 1 |
|  | А65,А66 | Панель резисторов ПР-501 | 2 |
|  | А80 | Панель гальванической развязки | 1 |
|  | - | Блок 3 | 1 |
|  | А9,А10 | Панель тиристоров | 2 |
|  | - | Панель 8 | 1 |
|  | А73,А74 | Блок питания (из к-та ВИП 4000М) | 2 |
|  | Т15 | Датчик тока ДТ-009 | 1 |
|  | К1 | Контактор пневматический ПК-356 | 1 |
|  | А6 | Панель реле напряжения | 1 |
|  | С101-С106 | Конденсатор КПС | 6 |
|  | А91 | Прибор управления ПУ-Э | 1 |
|  | U11 | Блок диодов БД- 163 | 1 |
|  | - | Блок 10 | 1 |
|  | - | Блок «мотор-компрессор» | 1 |
|  | Х87-Х95 | Зажимы контактные | 9 |
|  | А25 | Шкаф питания ШП-21 | 1 |
|  | U82,U83 | Панель диодов | 2 |
|  | А71,А72 | Панель питания ПП-720 | 2 |
|  | А7,А8 | Блок диагностики (из к-та ВИП 4000М) | 2 |
|  | - | Санитарный узел | 1** |
|  | - | Песочница | 8 |
|  | - | Ящик стационарный для инструмента | 1* |
|  | Т10 | Трансформатор ТО- 127 | 1 |
|  | - | Умывальник | 1** |

* Устанавливается только на 1 секции

** Устанавливается только на 2 секции

Отличительные технические решения.

Механическая часть:

-  первая ступень подвешивания выполняется в виде спиральных пружин и параллельно включенных в работу гидродемпферов вместо ранее применяемых листовых рессор. Это позволяет улучшить динамические характеристики, имея ввиду крайне нестабильные параметры ранее применяемых листовых рессор из-за неуправляемого трения между листами и большой неподрессоренный вес. Кроме того, применены буксовые резинометаллические тяги с увеличенной до 350мм вместо 225мм длиной между осями шарниров. Резинометаллические шарниры выполнены меньшей длины и по их торцам установлены шайбы с увеличенным осевым прогибом (8...13)мм, вместо (4...6)мм. Все эти изменения позволяют уменьшить поперечную жесткость связи колесной пары с рамой тележки до 4 кН/мм +20%и воздействие на путь;

-  вертикальные и поперечные связи кузова с тележками выполняются в виде люлечных подвесок улучшенной конструкции, унифицированной с ВЛ 85, ВЛ 65, ЭП1. С целью улучшения динамических качеств и уменьшения воздействия на путь предусматривается раздельное демпфирование колебаний относа, боковой качки и галопирования. Применяются гидродемпферы с усовершенствованными узлами крепления и пылезащитой штоков;

-  продольная связь кузова с тележками выполняется в виде цельной наклонной тяги, закреплённой к средине базы тележки с максимальным использованием габарита. Такая конструкция позволила исключить ряд ненадёжных узлов, снизить расход материалов и трудоёмкость при изготовлении и ремонте. Конструкция продольной связи унифицирована с электровозами ЭП1 и ЭП10. Опыт эксплуатации ЭП1 показывает, что после пробега 600 тыс. км шарнирные узлы наклонных тяг практически не имеют износа;

-  в тяговой зубчатой передаче вместо объёмно-улучшенных зубчатых колес применяются зубчатые колеса, удовлетворяющие ГОСТ Р 51175-98 и изготовленные с поверхностным упрочнением ТВЧ рабочих поверхностей зубьев. Прогнозируемый пробег до замены - 1800 тыс. км.

-  вкладыши моторно-осевых подшипников скольжения изготавливаются из нового композиционного материала «Романит-Н», обеспечивающего повышение ориентировочно в 2 раза срока службы вкладышей, снижение расхода осевой смазки и потерь на трение в 3-4 раза;

- применяется система смазки гребней типа АГС-8;

- применяется новое пневматическое тормозное оборудование в модульном исполнении (блок тормозного оборудования усл. №10) и кран машиниста усл. №130 с дистанционным управлением. Кран машиниста усл. №130 заменяет существующие краны усл. №395 и 254. Блок №10 предназначен для изменения давления в тормозных цилиндрах в зависимости от изменения давления в тормозной магистрали и магистрали прямо- действующего тормоза, а также для исключения совместной работы автоматического и электрического тормозов локомотива и замещении последнего при его отказе. Блок №10 позволяет значительно сократить габариты пневматического оборудования, затраты, связанные с изготовлением и ремонтом электровоза.

Электрооборудование:

С целью повышения надёжности в конструкцию НБ-514Б внесены изменения по результатам эксплуатации тяговых двигателей НБ-514 на электровозах ВЛ85 и ВЛ80С: принята моноблочная конструкция добавочного полюса с намоткой катушки «на ребро»; введена изолировка обмоткодержателя лобовых частей якорных катушек оклейкой стеклопластом вместо наборных прессованных элементов;

-   новый   тяговый   трансформатор   имеет   отдельную   обмотку  возбуждения, уменьшенные потери и усовершенствованную систему охлаждения, что позволяет почти в три раза снизить расход охлаждающего воздуха;

- применены модернизированные выпрямительно-инверторные преобразователи ВИП 4000М с улучшенными технико-экономическими показателями, обеспечивающие плавное регулирование напряжения на тяговых двигателях и электрическое рекуперативное торможение;

-  новые индивидуальные сглаживающие реакторы облегчают протекание переходных процессов, снижают склонность к боксованию. Реакторы имеют разомкнутый магнитопровод и изменённую конструкцию теплообменных каналов, обеспечивающую снижение расхода охлаждающего воздуха примерно в 1,5 раза;

-  в цепи каждого тягового двигателя установлены быстродействующие автоматические выключатели, обеспечивающие надёжную защиту в аварийных режимах;

- установлена система выравнивания нагрузок и «диодные пробки» в цепях тяговых двигателей, обеспечивающие выравнивание нагрузок и плавный вход в рекуперацию во всём диапазоне скоростей;

-  в новом асимметричном токоприемнике типа ТАсС резинокордный пневмопривод заменил традиционный привод серийных токоприемников. Пневмопривод такого типа обеспечивает легкость регулировки контактного нажатия за счет незначительного изменения (с помощью редуктора) давления сжатого воздуха в пневмобаллоне. Поэтому одна и та же базовая модель асимметричного токоприемника может устанавливаться на различном электроподвижном составе с изменением только верхнего узла (полоз и каретка).

Подвижные части асимметричных токоприемников - несущий рычаг, верхние рамы, синхротяга кареток и сами плунжерные каретки выполнены из алюминиевого сплава АМГ-6, что позволяет снизить приведенную массу аппарата. Вес асимметричного токоприемника составляет 125 или 137 кг в зависимости от типоисполнения. Для сравнения: серийный пятизвенный токоприемник легкого типа Л-1У1 весит 270 кг.

-  микропроцессорная система управления движением (МСУД-Н) обеспечивает ручное и автоматическое управление электровозом, диагностику работы основного оборудования, противобоксовочную и противоюзную защиту, а также управление электровозом из одной кабины по системе многих единиц в составе трёх секций и двух электровозов.

В режиме автоматического управления обеспечивается разгон электровоза до заданной скорости с заданной и автоматически поддерживаемой величиной тока якоря и последующим автоматическим поддержанием заданной скорости.

Функции диагностики заключаются в контроле, индикации и сохранении в памяти основных параметров движения (режим работы, заданные и фактические скорость движения и величина тока якоря, фактический ток возбуждения в рекуперации) и состоянии оборудования (сбор схемы, срабатывание защит и прочее).

При введении в программное обеспечение МСУД-Н необходимых исходных данных (данные блок участков, параметры поезда, ограничения и др.), в режиме автоведения может обеспечиваться наиболее экономичное ведение поезда с индикацией на дисплее основных параметров автоведения: время отправления, прибытия; текущая координата; расстояние до светофора и до ограничения; текущее и следующее ограничение скорости и др.

- система вспомогательных машин выполняется по конденсаторной схеме без фазорасщепителя с автоматическим двухступенчатым регулированием частоты вращения вентиляторов, охлаждающих тяговое оборудование. Регулирование осуществляется в зависимости от нагрузки оборудования и обеспечивает снижение затрат электроэнергии на собственные нужды электровоза ориентировочно в 2 раза.

Компоновка оборудования и монтаж:

-   применяется блочно-агрегатная компоновка оборудования на электровозе, обеспечивающая удобство и снижение трудоёмкости при изготовлении и ремонте;

-  в электрическом монтаже используются провода типа ППСТВМ повышенной нагревостойкости, увеличенным на 30% сроком службы и, не распространяющие горение.

- в низковольтном монтаже используются безрезьбовые клеммные рейки фирмы «WAGO», значительно снижающие трудоёмкость при изготовлении и ремонте.

Система вентиляции:

- реализация комплекса мероприятий по совершенствованию тягового оборудования, направленных на снижение расходов охлаждающего воздуха, позволила почти вдвое сократить количество вентиляторов и затраты мощности на систему вентиляции;

- в системе охлаждения тягового оборудования применена эффективная очистка воздуха   от   капельной   влаги,   пыли   и   снега.   Используются   новые   вентиляторы-воздухоочистители, позволяющие отказаться от применения фильтров контактного действия.

Безопасность и сан. гигиена:

-  применяются современные системы безопасности движения КЛУБ-У, САУТ-ЦМ/485, ТСКБМ и др.;

-  применяется система автоматической пожарной сигнализации и аэрозольного пожаротушения, обеспечивающая работу в ручном и автоматическом режимах с передачей сигнала о пожаре по радиоканалу;

-  новая конструкция кабины управления обеспечивает выполнение всех требований безопасности и сан. гигиены. Предполагается использовать комбинированную конструкцию оболочки кабины (наружная стеклопластовая маска, устанавливаемая на металлический каркас). Применяются новые экологически безопасные термоэлектрические кондиционеры.

Основные параметры электровоза

| Наименование параметров | Нормы |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 25000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Формула ходовой части | 2(20-20) |
| Колея, мм | 1520(1524) |
| Нагрузка от оси на рельсы, кН(тс) | 235±5(24,0±0,5) |
| Мощность часового режима на валах тяговых двигателей, кВт, не менее | 6560 |
| Сила тяги часового режима, кН (тс), не менее | 464(47,3) |
| Скорость часового режима, км/ч, не менее | 49,9 |
| Мощность продолжительного режима на валах тяговых двигателей, кВт, не менее | 6120 |
| Сила тяги продолжительного режима, кН (тс), не менее | 423(43,1) |
| Скорость продолжительного режима, км/ч, не менее | 51,0 |
| Максимальная скорость в эксплуатации, км/ч | 110 |
| Коэффициент мощности в продолжительном режиме | 0,84 |
| КПД в продолжительном режиме, не менее | 0,85 |
| Масса электровоза с 0,67 запаса песка, т | 192±4 |
| Электрическое торможение | Рекуперативное |
| Тормозные усилия, развиваемые электровозом при скорости: |  |
| - до 50км/ч, кН (тс) | 450(45,9) |
| - до 80км/ч, кН (тс) | 300(30,6) |
| - до 90км/ч, кН (тс) | 250(25,5) |
| Номинальная длина электровоза по осям автосцепок, мм | 35004 |

Примечание - Параметры электровоза указанны при номинальном напряжении на токоприемнике 25 кВ и среднеизношенных бандажах колесных пар (диаметр по кругу катания 1205 мм).

Эксплуатационные показатели

Назначенный срок службы электровоза - 30 лет.

Дальнейшие этапы совершенствования.

В процессе выпуска электровозов 2ЭС5К планируется реализация ряда мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование технико-экономических параметров и повышение потребительских качеств.

Электрооборудование:

-  отработка схемотехнических решений и внедрение устройств компенсации реактивной энергии (КРМ – компенсаторов реактивной мощности), позволяющих повысить коэффициент мощности электровоза;

- разработка и освоение производства вакуумного выключателя (25 кВ) с целью увеличения срока службы и снижения затрат на ремонт;

-  расширение функций микропроцессорной системы управления при одновременном уменьшении количества промежуточных реле и расширения объёма диагностики с целью снижения затрат по обслуживанию и ремонту;

- разработка и освоение производства трудногорючих проводов электрического монтажа с ресурсом до капитального ремонта;

Механическая часть

-  замена люлечного подвешивания пружинами типа «флексикойл»;

- замена моторно-осевых подшипников скольжения подшипниками качения;

-  замена поглощающего аппарата Ш-2-В-90 на 73ZW «Эластомер» с улучшенными характеристиками энергопоглащения (энергопоглощение при статическом сжатии почти в три раза выше, чем у Ш-2-В-90;

-  разработка и внедрение нового винтового компрессора и устройства осушки сжатого воздуха.